Technická data vstřikovacích lisů ENGEL řady VICTORY

bezsloupkové plně hydraulické stroje

Označení typu stroje		VICTORY  200 / 45  TECH

| Mezinárodní označení velikosti |  |  | 450 – 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |
| Průměr šneku | mm | 25 | 30 | 35 |
| Délka šneku | L/D | 24,8 | 20,5 | 17,3 |
| Maximální objem zdvihu | cm3 | 69 | 99 | 135 |
| Max. hmotnost výlisku, vztaženo na PS (Euromap 19) | g | 65 | 90 | 125 |
| Zdvih dávkování | mm |  | 140 |  |
| Otáčky šneku max. | min-1 |  | 480 |  |
| Plastifikační proud měřeno pro PS podle norem ENGEL | g/s | 12 | 17 | 24 |
| Vstřikované množství teoretické hodnoty | cm3/s | 88 | 126 | 172 |
| Specifický vstřikovací tlak | bar | 2090 | 1450 | 1065 |
| Zvýšený specifický vstřikovací tlak | bar | 2400 | 2210 | 1620 |
| Zdvih agregátu ( přídržná síla trysky | mm ( kN |  | 200 x 28 |  |
| Instalovaný příkon topení plastifikačního válce | kW |  | 6,8 |  |
| Počet topných pásů |  |  | 4 |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |
| Uzavírací síla | kN |  | 450 |  |
| Dráha otevření lisovacího nástroje | mm |  | 350 |  |
| Vestavěná výška formy min | mm |  | 180 |  |
| Max. otevření upínacích desek | mm |  | 530 |  |
| Velikost upínacích desek hor. ( vert. (standard TECH) | mm |  | 550 x 330 |  |
| Zvětšené upínací desky hor. ( vert. (standard POWER) | mm |  | 550 x 430 |  |
| Vzdálenost mezi sloupky hor. ( vert. | mm |  | - |  |
| Šířka vypadávací šachty | mm |  | 360 |  |
| Zdvih vyhazovače ( síla vyhazovače | mm ( kN |  | 100 ( 40 |  |
| Běh naprázdno dle Euromap 6 x zdvih | s x mm |  | 1,5 ( 150 |  |
| Hmotnost formy max. (z toho max. 2/3 na pohyblivé upínací desce) | kg |  | 375 |  |
| Pohon |  |  |  |  |
| Příkon čerpadla | kW |  | 7,5 (X) |  |
| Olejová náplň | l |  | 115 |  |
| Hmotnost |  |  |  |  |
| Netto uzavírací a vstřikovací jednotka (bez olejové náplně) | kg |  | 3 300 |  |
| Rozměry |  |  |  |  |
| Rozměry d x š x v | m |  | 3,30 x 1,22 x 1,80 |  |
| Manipulátor ENGEL |  | ER-USP-5 | odebírač vtoků |
|  |  | ER-HLi 21 VC | elektropneumatický |
|  |  | ERC 33/1 E,F | plně elektrický |

X – naše manuály dodané se stroji říkají 11kW !!!!!