Technická data vstřikovacích lisů ENGEL řady VICTORY

bezsloupkové plně hydraulické stroje

Označení typu stroje		VICTORY  80 / 25  TECH

| Mezinárodní označení velikosti |  |  | 250 – 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |
| Průměr šneku | mm | 18 | 22 | 25 |
| Délka šneku | L/D | 22,5 | 18,7 | 16,4 |
| Maximální objem zdvihu | cm3 | 25 | 38 | 49 |
| Max. hmotnost výlisku vztaženo na PS (Euromap 19) | g | 23 | 35 | 45 |
| Zdvih dávkování | mm |  | 100 |  |
| Otáčky šneku max. | min-1 |  |  |  |
| Plastifikační výkon měřeno pro PS podle norem ENGEL | g/s | 3,5 | 6 | 8 |
| Vstřikované množství teoretické hodnoty | cm3/s | 52 | 78 | 100 |
| Specifický vstřikovací tlak | bar | 2200 | 1590 | 1230 |
| Zvýšený specifický vstřikovací tlak | bar | 2200 | 2060 | 1600 |
| Zdvih agregátu ( přídržná síla trysky | mm ( kN |  | 200 x 28 |  |
| Instalovaný příkon topení plastifikačního válce | kW | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Počet topných pásů |  |  | 4 |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |
| Uzavírací síla | kN |  | 250 |  |
| Dráha otevření lisovacího nástroje | mm |  | 330 |  |
| Vestavěná výška formy min | mm |  | 150 |  |
| Max. otevření upínacích desek | mm |  | 480 |  |
| Velikost upínacích desek hor. ( vert. (standard TECH) | mm |  | 470 x 280 |  |
| Zvětšené upínací desky hor. ( vert. (standard POWER) | mm |  | 470 x 380 |  |
| Vzdálenost mezi sloupky hor. ( vert. | mm |  | - |  |
| Šířka vypadávací šachty | mm |  | 310 |  |
| Zdvih vyhazovače ( síla vyhazovače | mm ( kN |  | 70 ( 22,6 |  |
| Běh naprázdno dle Euromap 6 x zdvih | s x mm |  | 1,4 ( 150 |  |
| Hmotnost formy max. (z toho max. 2/3 na pohyblivé upínací desce) | kg |  | 225 |  |
| Pohon |  |  |  |  |
| Příkon čerpadla | kW |  | 5,5 |  |
| Olejová náplň | l |  | 90 |  |
| Hmotnost |  |  |  |  |
| Netto uzavírací a vstřikovací jednotka (bez olejové náplně) | kg |  | 1 800 |  |
| Rozměry |  |  |  |  |
| Rozměry d x š x v | m |  | 2,72 x 1,03 x 1,76 |  |
| Manipulátor ENGEL |  | ER-USP-5 | odebírač vtoků |