Technická data vstřikovacích lisů ENGEL řady VICTORY

bezsloupkové plně hydraulické stroje

Označení typu stroje		VICTORY  1050 / 220  TECH, POWER

| Mezinárodní označení velikosti |  |  | 2200 – 1050 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |
| Průměr šneku | mm | 50 | 55 | 60 |
| Délka šneku | L/D |  | 20 |  |
| Maximální objem zdvihu | cm3 | 422 | 510 | 607 |
| Max. hmotnost výlisku, vztaženo na PS (Euromap 19) | g | 388 | 469 | 558 |
| Zdvih dávkování | mm |  | 215 |  |
| Otáčky šneku max. | min-1 |  | 230 |  |
| Plastifikační proud měřeno pro PS podle norem ENGEL | g/s | 33 | 43 | 54 |
| Vstřikované množství teoretické hodnoty | cm3/s | 211 | 255 | 303 |
| Specifický vstřikovací tlak | bar | 1955 | 1615 | 1360 |
| Zvýšený specifický vstřikovací tlak | bar | 2180 | 1830 | 1350 |
| Zdvih agregátu ( přídržná síla trysky | mm ( kN |  | 500 ( 110 |  |
| Instalovaný příkon topení plastifikačního válce | kW | 19.8 | 21.3 | 24.3 |
| Počet topných pásů |  |  | 5 |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |
| Uzavírací síla | kN |  | 2200 |  |
| Dráha otevření lisovacího nástroje | mm |  | 750 |  |
| Vestavěná výška formy min | mm |  | 300 |  |
| Max. otevření upínacích desek | mm |  | 1050 |  |
| Velikost upínacích desek hor. ( vert. (standard TECH) | mm |  | 860 ( 580 |  |
| Zvětšené upínací desky hor. ( vert. (standard POWER) | mm |  | 860 ( 830 |  |
| Vzdálenost mezi sloupky hor. ( vert. | mm |  | - |  |
| Šířka vypadávací šachty | mm |  | 600 |  |
| Zdvih vyhazovače ( síla vyhazovače | mm ( kN |  | 170 ( 80 |  |
| Běh naprázdno dle Euromap 6 x zdvih | s x mm |  | 2 ( 250 |  |
| Hmotnost formy max. (z toho max. 2/3 na pohyblivé upínací desce) | kg |  | 2250 |  |
| Pohon |  |  |  |  |
| Příkon čerpadla | kW |  | 30 |  |
| Olejová náplň | l |  | 610 |  |
| Hmotnost |  |  |  |  |
| Netto uzavírací a vstřikovací jednotka (bez olejové náplně) | kg |  | 11 600 |  |
| Rozměry |  |  |  |  |
| Rozměry d x š x v | m |  | 6,23 x 1,82 x 2,2 |  |
| Manipulátor ENGEL |  | ER-USP-5 | odebírač vtoků |
|  |  | ER-HLi 61 VC | elektropneumatický |
|  |  | ERC 43/1 E,F | plně elektrický |